## Slide 1
Name | Format | Order | Opcode / Funct (Hex) | Opcode / Funct (Binary)
add | R | rd, rs, rt | 0 / 20 | 00 0000 / 10 0000
addi | I | rt, rs, imm | 8 | 00 1000
and | R | rd, rs, rt | 0 / 24 | 00 0000 / 10 0100
andi | I | rt, rs, imm | C | 00 1100
beq | I | rs, rt, imm | 4 | 00 0100
bne | I | rs, rt, imm | 5 | 00 0101
j | J | address | 2 | 00 0010
lb | I | rt, imm, rs | 20 | 10 0000
lui | I | rt, imm | F | 00 1111
lw | I | rt, imm, rs | 23 | 100011
nor | R | rd, rs, rt | 0 /27 | 00 0000 / 10 0111
or | R | rd, rs, rt | 0 / 25 | 00 0000 / 10 0101
ori | I | rt, rs, imm | D | 00 1101
slt | R | rd, rs, rt | 2A | 00 0000 / 10 1010
sll | R | rd, rt, shamt | 0 / 00 | 00 0000 / 00 0000
srl | R | rd, rt, shamt | 0 / 00 | 00 0000 / 00 0010
sb | I | rt, imm, rs | 28 | 10 1000
sw | I | rt, imm, rs | 2B | 10 1011
sub | R | rd, rs, rt | 0 / 22 | 00 0000 / 10 0010
xor | R | rd, rs, rt | 0 / 26 | 00 0000 / 10 0110
xori | I | rt, rs, imm | E | 00 1110
6
6
6
5
5
5
5
5
5
6
16
26

## Slide 2
Name | Number | Binary
$zero | 0 | 0 0000
$at | 1 | 0 0001
$v0 | 2 | 0 0010
$v1 | 3 | 0 0011
$a0 | 4 | 0 0100
$a1 | 5 | 0 0101
$a2 | 6 | 0 0110
$a3 | 7 | 0 0111
$t0 | 8 | 0 1000
$t1 | 9 | 0 1001
$t2 | 10 | 0 1010
$t3 | 11 | 0 1011
$t4 | 12 | 0 1100
$t5 | 13 | 0 1101
$t6 | 14 | 0 1110
$t7 | 15 | 0 1111
$s0 | 16 | 1 0000
$s1 | 17 | 1 0001
$s2 | 18 | 1 0010
$s3 | 19 | 1 0011
$s4 | 20 | 1 0100
$s5 | 21 | 1 0101
$s6 | 22 | 1 0110
$s7 | 23 | 1 0111
$t8 | 24 | 1 1000
$t9 | 25 | 1 1001
$k0 | 26 | 1 1010
$k1 | 27 | 1 1011
$gp | 28 | 1 1100
$sp | 29 | 1 1101
$fp | 30 | 1 1110
$ra | 31 | 1 1111